Грузоподъемные электромагниты. Технические характеристики и цены.

01.09.05

| Наименование | ЭМ-22 / ЭМ-23 | ЭМ-42 / ЭМ-43 | ЭМ-62 / ЭМ-63 | ЭМ-64 / ЭМ-65 | ЭМП-16 / ЭМП-16 МТ | ЭПМ-25 / ЭПМ-26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение электромагнита | Скрап, чушки, стружка, металлолом | Скрап, чушки, стружка, лист, металлолом | Скрап, чушки, стружка, блюмсы, металлолом | Скрап, чушки, стружка, блюмсы, металлолом, слябы | Лист, квадрат, двутавр, швеллер | Лист, квадрат, рельсы, блюмсы |
| Грузоподъем-ность до: | на стружке - 0,08т на скрапе - 0,2 т на плите - 6 т | на стружке - 0,2 т на скрапе - 0,6 т на плите - 16 т | на стружке - 0,6 т на скрапе - 1,8 т на плите - 20 т | на стружке - 0,8 т на скрапе - 2 т на плите - 24 т | на листе - 0,66 т на квадрате - 7,2 т на плите - 9 т | на листе - 0,7 т на рельсах - 1,625 т на плите - 16 т |
| Эл.ток | 18,3 А | 45,5 А | 85,3 А | 85,3 А | 15,8 А | 30,2 А |
| Мощность | 4,4 кВт | 11 кВт | 20,68 кВт | 20,68 кВт | 3,85 кВт | 7,26 кВт |
| Корпус | Литой / сварной | Литой / сварной | Литой / сварной | Литой / сварной | сварной | сварной |
| Габаритные размеры | ( 780 / 740 мм h 820 / 780 мм | ( 1240 / 1200 мм h 1280 / 1220 мм | ( 1650 / 1600 мм h 1590 / 1600 мм | ( 1700 / 1650 мм h 1700 / 1650 мм | АхВ 580х1100 мм h 670 мм | АхВ 578х1682 мм h 670 мм |
| Масса | 720 / 680 кг | 1510 / 1450 кг | 3580 / 3320 кг | 5400 / 5000 кг | 1300 кг | 2590 кг |
| Цена, руб. | 115720/90860 | 216766/154470 | 389400/269600 | 407600/342200 | 137600/159600 | 179800 |
| Номинальное напряжение – 220 В постоянного тока. Режим работы – повторно-кратковременный с продолжительностью включения (ПВ) до 60% при работе с холодным грузом. Электромагниты допускают работу с ПВ более 60% при условии снижения напряжения на катушке электромагнита, а также работу с грузами с температурой до 500(C при условии снижения ПВ. Степень защиты электромагнитов – IP-44. Климатическое исполнение – У, УХЛ, Т. Все электромагниты комплектуются ограничителем перенапряжения. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев. |

Магнитные захваты на постоянных магнитах. Технические характеристики и цены.

| Модель с кулачковым механизмом отрыва | МПГ-80 | МПГ-320 | МПГ-630 | МПГ-900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимая грузоподъемность (кг) | 80 | 320 | 630 | 900 |
| Макс. усилие притяжения к стальной обработанной поверхности (кН) | 2,6 | 18 | 26 | 34 |
| Размеры рабочей поверхности (мм) | 140х101 | 200х166 | 270х176 | 285х204 |
| Габариты (мм) | 235х135х55 | 292х182х215 | 367х192х215 | 405х220х248 |
| Масса (кг) | 2,9 | 17,5 | 25,9 | 45 |
| Цена (руб) | 4336,00 | 9416,00 | 12575,00 | 14694,00 |

| Модель с отключаемым магнитным полем | МПГР-200 | МПГВ-320 | МПГВ-630 | МПГВ-900 | МПГВ-1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимая грузоподъемность (кг) | 200 | 320 | 630 | 900 | 1200 |
| Макс. усилие притяжения к стальной обработанной поверхности (кН) | 8 | 10 | 20 | 39 | 44 |
| Размеры рабочей поверхности (мм) | 66х188 | 170х162 | 250х250 | 250х350 | 240х350 |
| Габариты (мм) | 235х125х250 | 350х230х189 | 410х295х240 | 510х295х240 | 510х310х275 |
| Масса (кг) | 19 | 24 | 34 | 52 | 72 |
| Цена (руб) | 14868,00 | 19204,00 | 26948,00 | 33577,00 | 39648,00 |