#### Коммерческое предложение

МАГНИТНЫЕ ГРУЗОЗАХВАТЫ Предназначены для работ вручную и с помощью кранов, талей, тельферов. Грузоподъемность 40, 80, 150, 320, 630, 900, 1200кг. Возможность использования по несколько штук на траверсе. Используется для захвата, транспортировки и перегрузки плоских заготовок, листов, деталей, металлоконструкций, в сборочных, заготовительных цехах, для установки деталей на стопы металлорежущих станков, газорезательных машин, плазмотронов. Не допускается наличие на поверхности груза ржавчины, окалины, краски, зазоров между рабочей поверхностью захвата и плоскостью груза. Постоянному магнитному захвату источник энергии не нужен. Отрыв от груза осуществляется кулачками за рукоятку или отключением магнитного поля. Работает под дождем, в зной и в холод. Не менее 25лет эксплуатации.

| МПГ | МПГВ |
| --- | --- |

| Модель с кулачковым механизмом отрыва | МПГ-80 | МПГ-320 | МПГ-630 | МПГ-900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимая грузоподъемность (кг) | 80 | 320 | 630 | 900 |
| Макс. усилие притяжения к стальной обработанной поверхности (кН) | 2,6 | 18 | 26 | 34 |
| Размеры рабочей поверхности (мм) | 140х101 | 200х166 | 270х176 | 285х204 |
| Габариты (мм) | 235х135х55 | 292х182х215 | 367х192х215 | 405х220х248 |
| Масса (кг) | 2,9 | 17,5 | 25,9 | 45 |
| Цена (руб) | 4336,00 | 9416,00 | 12575,00 | 14694,00 |

| Модель с отключаемым магнитным полем | МПГР-200 | МПГВ-320 | МПГВ-630 | МПГВ-900 | МПГВ-1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимая грузоподъемность (кг) | 200 | 320 | 630 | 900 | 1200 |
| Макс. усилие притяжения к стальной обработанной поверхности (кН) | 8 | 10 | 20 | 39 | 44 |
| Размеры рабочей поверхности (мм) | 66х188 | 170х162 | 250х250 | 250х350 | 240х350 |
| Габариты (мм) | 235х125х250 | 350х230х189 | 410х295х240 | 510х295х240 | 510х310х275 |
| Масса (кг) | 19 | 24 | 34 | 52 | 72 |
| Цена (руб) | 14868,00 | 19204,00 | 26948,00 | 33577,00 | 39648,00 |

Срок поставки 7 дней.

07 сентября 2005 г.

С уважением,

Директор ООО «Компания РИКОН»

Хоменко А.В.

# Text boxes

ООО «Компания РИКОН»

Тел. (343)251-70-29, 251-75-51, 251-77-56, 251-70-31

E-mail:rikon@r66.ru ,www.rikon.ur.ru